Entropie

Tepelná výměna:

Buďte  2 tělesa o různých teplotách. Přijdou-li do styku, začne teplo přecházet z teplejšího tělesa na chladnější (v souladu s 2. termodynamickým zákonem). Teplejší těleso se bude ochlazovat, chladnější se bude ohřívat. Proces skončí, až se teploty obou těles vyrovnají. Tomuto procesu se říká tepelná výměna.

Buďte  teploty těles,  jejich tepelné kapacity,  výsledná teplota, nechť např. , tj.  je chladnější těleso,  je teplejší těleso.

Platí:

– množství tepla, které přešlo z teplejšího tělesa  na chladnější těleso .

Těleso  přijalo teplo , ohřálo se z teploty  na teplotu .

Těleso  vydalo teplo , ochladilo se z teploty  na teplotu .

Neuvažujeme-li ztráty, platí:

teplo přijaté tělesem .

teplo vydané tělesem .

Protože se množství tepla rovnají, platí rovnice, ze které určíme výslednou teplotu.

, tj. , dostáváme:

což je výsledná teplota. Výsledná teplota  je vážený aritmetický průměr teplot  s vahami , což jsou tepelné kapacity.

Předpokládejme, že , tj. tepelné kapacity jsou konečné a kladné. Pak platí:

odtud dostáváme:

Množství tepla, které přejde z teplejšího tělesa na chladnější je:

Mezní případy:

Entropie: termodynamická veličina, funkce stavu soustavy (závisí na teplotě a objemu). Je to (zhruba řečeno) míra neuspořádanosti. Není jednoduché definovat tento pojem přesně. Značí se  a jednotkou je .

Platí tyto vztahy:

Celková entropie se nemůže snížit. Může se jenom zvýšit nebo zůstat konstantní (při vratných dějích).

Příklad:

Těleso o teplotě  a tepelné kapacitě  přijme teplo . Jak se změní jeho teplota a entropie?

Výsledná teplota bude: .

Přírůstek entropie:

Uvažme mezní případ, kde . Pak platí: .

Užijme známý vztah:  (viz MA).

Je-li , je .

Jestliže těleso přijalo teplo (), jeho entropie se zvýšila. Jestliže těleso teplo odevzdalo (), jeho entropie se snížila.

Přitom musí platit: , neboť těleso nelze ochladit pod absolutní nulu.

Zkoumejme nyní závislost přírůstku entropie na jednotlivých veličinách.

Je-li , je  rostoucí, konkávní funkce. Je-li , je  rostoucí lineální funkce, přičemž:

Také platí:  Je-li , je

Uvažujme nyní tepelnou výměnu mezi 2 tělesy. Ukážeme, jak se zvýší entropie.

Buďte  teploty těles,  jejich tepelné kapacity,  výsledná teplota, nechť např. , tj.  je chladnější těleso,  je teplejší těleso ().

Užijeme výsledek předchozího příkladu. U tělesa  se entropie zvýší, u tělesa  se entropie sníží. Předpokládejme, že je . Platí:

Celkový přírůstek entropie činí:

;

Vztah lze ještě upravit takto:

Ukážeme, že celkový přírůstek entropie je kladný.

Funkce  je konkávní, tj. platí:  (MA)

Položme:

tj.

Mezní případy:

Ukážeme, že i v tomto mezním případě je přírůstek entropie kladný.

Protože  je konkávní funkce, je graf „pod tečnou“, tj. platí: . Speciálně pro  máme:  a také: .

Položme: , pak platí: , tj. , tj.

Položme: , pak platí: , tj. , tj.

Uvažujme tepelnou výměnu mezi tělesy , předpokládejme stále, že . Proveďme shrnutí výsledků.

Ve všech případech je přírůstek entropie kladný.

Přestup tepla z teplejšího tělesa na chladnější představuje přírůstek entropie.

Uvažme další příklad:

Z teplejšího tělesa  přešlo na chladnější těleso  teplo , předpokládejme stále, že . Určíme, jak se změní teploty těles a entropie ().

Těleso  se ohřeje z teploty  na teplotu: .

Těleso  se ochladí z teploty  na teplotu: .

Musí platit: , tj. .

Přírůstek entropie:

Vyjádřeme přírůstek entropie jako funkci množství tepla, které přešlo.

Zjistěme, pro kterou hodnotu  je

tj.  tj.

maximální množství tepla, které může mezi tělesy přejít.

Funkce  je rostoucí v intervalu , klesající v intervalu . Je konkávní v intervalu , tudíž má v  maximum.

Při vyrovnání teplot dosáhne entropie maxima a další teplo již nebude přecházet, tj. tepelná výměna ustane.

(viz výsledky odvozené dříve)

Mezní případy:

- tj.  tj.

- tj.  tj.

Příklad:

Buďte  2 tělesa o téže teplotě ,  jejich tepelné kapacity. Uvažujme tyto děje:

- Oběma tělesům současně dodáme teplo .

- Tělesu  dodáme teplo  a pak necháme proběhnout tepelnou výměnu.

ad a)

výsledná teplota:

Přírůstek entropie:

ad b)

I) tělesu dodáme teplo

výsledná teplota tělesa :

přírůstek entropie:

II) tepelná výměna

výsledná teplota:

přírůstek entropie:

Přírůstek entropie je v obou případech stejný, výsledná teplota je v obou případech stejná.

Příklad:

Uvažujme soustavu  těles o různých teplotách.

Nastane-li tepelná výměna mezi všemi tělesy, bude výsledná teplota vážený aritmetický průměr teplot jednotlivých těles, přičemž váhy budou jejich tepelné kapacity.

Teplo přijaté tělesem  je: . Je-li nějaké , znamená to, že těleso teplo vydalo. Musí platit:  odtud vyplývá vztah:

Přírůstek entropie činí:

Přírůstek entropie lze též upravit takto:

Ukážeme, že . Funkce  je konkávní, tj. platí:  (MA)

Položme:

tj.

Stavová rovnice ideálního plynu

Charakteristické veličiny: tlak, objem, teplota, molární množství

- tlak plynu ()

- objem plynu ()

- teplota plynu () (absolutní teplota v Kelvinech)

- množství plynu (mol)

- univerzální plynová konstanta ()

1 mol (kmol) nějaké látky je tolik gramů (kilogramů), kolik činí molekulová hmotnost.

Stavová rovnice ideálního plynu:

Děje v plynu:

- izotermický (teplota konstantní)

- izobarický (tlak konstantní)

- izochorický (objem konstantní)

- adiabatický (žádná výměna tepla s okolím)

Příklad:

Jakou práci vykoná ideální plyn ve válci s pístem při izotermickém rozpínání? Plyn posune píst z místa  na místo  (teplota  je konstantní).

(práce)

plocha pístu,

Ze stavové rovnice plynu vyplývá:  dále platí:

Také platí: .

Práce vykonaná plynem je tedy rovna:

Plyn se roztáhl, vykonal práci.

Plyn byl stlačen, spotřeboval práci.

(substituce: )

Práce je integrál síly podle dráhy, též také integrál tlaku podle objemu (objemová práce).

První termodynamický zákon lze též vyjádřit takto:

změna vnitřní energie ()

přijaté teplo ()

spotřebovaná práce ()

Je-li , jde o přijaté teplo, je-li , jde o vydané teplo.

Je-li , jde o spotřebovanou práci, je-li , jde o vykonanou práci.

Předchozí vztah lze též přepsat takto:

(elementární přírůstek entropie)

měrné teplo při stálém objemu ()

měrné teplo při stálém tlaku ()

Přejde-li plyn ze stavu  do stavu , přírůstek entropie činí:

Předpokládejme, že plyn přejde ze stavu  do stavu  a poté do stavu .

Položme:

přírůstek entropie při přechodu ze stavu  do stavu .

přírůstek entropie při přechodu ze stavu  do stavu .

přírůstek entropie při přechodu ze stavu  do stavu .

Ukážeme, že platí: .

Entropie je aditivní funkce stavu soustavy.

Proberme nyní jednotlivé děje v plynech.

- Izotermický děj		( konstantní)

(viz příklad dříve, pozor však:  je nyní spotřebovaná práce)

přírůstek entropie při izotermickém ději

Při rozpínání plyn vykonal práci (spotřeboval zápornou práci), přijal od okolí ekvivalentní množství tepla, entropie se zvýšila.

Při stlačení plyn spotřeboval práci, odevzdal okolí ekvivalentní množství tepla (přijal záporné teplo), entropie se snížila.

Při izotermickém ději je nutná dokonalá výměna tepla s okolím.

- Izochorický děj		( konstantní)

Při izochorickém ději se nekoná práce.

přírůstek entropie při izochorickém ději

Při zvýšení teploty (zahřátí) se zvýší vnitřní energie i entropie.

Při snížení teploty (ochlazení) se sníží vnitřní energie i entropie.

- Izobarický děj		( konstantní)

Při zvýšení teploty (zahřátí) se zvýší vnitřní energie plynu a plyn vykoná objemovou práci (roztáhne se). O tu práci se pak vnitřní energie sníží.

Při snížení teploty (ochlazení) se sníží vnitřní energie plynu a plyn spotřebuje objemovou práci (smrští se). O tu práci se pak vnitřní energie zvýší.

Měrné teplo při stálém tlaku je větší než měrné teplo při stálém objemu. Zahříváme-li plyn při stálém tlaku, koná ještě objemovou práci.

Platí důležitý vztah:	.

Odvodíme výše uvedený vztah. Např. plyn ohřejeme z teploty  na teplotu .

Plyn ohřejeme izochoricky:

Plyn ohřejeme izobaricky:

Protože v obou případech je přírůstek vnitřní energie stejný, dostáváme rovnici:

Po úpravě obdržíme:

Tak dostáváme důležitý Mayerův vztah:

neboť

přírůstek entropie při izobarickém ději

Dále definujeme Poissonovu konstantu takto:

Pro její hodnotu platí: . Dále platí: .

- Adiabatický děj		()

Je nutno zajistit dokonalou tepelnou izolaci od okolí.

Nyní odvodíme rovnici adiabaty.

Rovnici derivujeme (podle V), dostaneme:

tj.

Dostali jsme diferenciální rovnici, kterou dále upravíme.

tj.  tj.

Konstantu  určíme z počáteční podmínky: .

tj.

Dostáváme tedy:

Položíme-li , dostaneme dále:

Dostáváme tedy:

Položíme-li , dostaneme dále:

Pro adiabatický děj tedy platí:

Určíme přírůstek entropie při adiabatickém ději. Logaritmováním jedné z předchozích rovností dostaneme:

dále

Při adiabatickém ději je nulový přírůstek entropie.

Mnohé děje v plynech nejsou ani přesně izotermické, ani přesně adiabatické. Nepodaří se zajistit dokonalou tepelnou izolaci, ani dokonalou tepelnou výměnu s okolím. Proto se těmto dějům říká polytropické.

Pro polytropický děj platí:

kde  je tzv. charakteristika polytropického děje, .

Určíme přírůstek entropie při polytropickém ději. Logaritmováním jedné z předchozích rovností dostaneme:

dále

přírůstek entropie při polytropickém ději

Příklad:

Určeme, jako práci vykonáme, jestliže stlačíme plyn adiabaticky z objemu  na objem , přičemž .

Velikost vykonané práce (plynem spotřebované) můžeme též vyjádřit ve tvaru:

Také platí:

Kdybychom plyn stlačovali izotermicky, vykonali bychom práci:

tj.

Stlačíme-li plyn adiabaticky, vykonáme větší práci, než bychom ho stlačili izotermicky. Podíl  se nazývá kompresní poměr.

Příklad:

Nechť jsou 2 komory naplněné stejným plynem o téže teplotě, ve 2. komoře je přetlak. Mezi komorami je ventil, který je uzavřen.

teplota, objemy komor, tlaky v komorách, předpokládáme: , dále molární množství plynu v komorách.

Po otevření ventilu se tlaky vyrovnají. Jaký bude výsledný tlak, předpokládáme-li, že změny probíhají izotermicky? Jaký bude přírůstek entropie?

Budeme předpokládat, že jde o ideální plyn. Musí platit:

Po otevření ventilu a vyrovnání tlaků bude platit:

Výsledný tlak bude vážený aritmetický průměr původních tlaků, kde vahami jsou objemy komor. Zřejmě platí: .

Buď molární množství plynu v komorách po vyrovnání. Platí:

Zřejmě platí:

Tím jsme určili molární množství plynu, které přeběhne.

Určíme objemy plynů po vyrovnání tlaků. Plyn z 2. komory se roztáhl, vykonal práci. Plyn z 1. komory byl stlačen, spotřeboval práci.

Platí:

Plyn z 2. komory se roztáhne, vykoná práci: 
odebere z okolí ekvivalentní množství tepla.

Plyn z 1. komory se stlačí, vykoná práci: 
(vykoná zápornou práci , tj. spotřebuje práci )
vydá do okolí ekvivalentní množství tepla.

Výsledná práce je:

Přírůstek entropie činí:

Výraz vyjadřující přírůstek entropie lze upravit takto:

Ukážeme, že celkový přírůstek entropie je kladný.

Funkce  je konvexní, tj. platí:
  (MA)

Položme:

pak také platí:

tedy .

Mezní případy:

- Plyn se rozpíná do vakua,

- (venkovní prostor)



( tedy )

- (venkovní prostor)



( tedy )

Proveďme shrnutí výsledků. Výraz vyjadřující přírůstek entropie lze tedy vyjádřit takto:

Příklad:

Uvažujme podobný případ jako v předchozím příkladu, ale s tím rozdílem, že tam bude pohyblivý píst. Předpokládejme, že , napravo od pístu přetlak, vlevo podtlak. Píst se bude pohybovat z přetlaku do podtlaku. Nechť  je plocha pístu.

Napravo na píst působí síla:

Nalevo na píst působí síla:

Výsledná síla tlačí píst zprava doleva, má velikost: 
Píst se ustálí po vyrovnání tlaků. Bude platit:

dráha, kterou urazí píst, než se tlaky vyrovnají.

vykonaná práce.

Příklad:

Uvažujme případ 2 komor naplněných stejným plynem o různých tlacích . Uvažujme tyto možnosti:

- Plyn v obou komorách izochoricky ohřejeme z teploty  na teplotu  a pak otevřeme ventil. Předpokládáme, že přesun probíhá izotermicky při teplotě .

- Otevřeme ventil při teplotě , předpokládáme, že přesun probíhá izotermicky, a pak plyn izochoricky ohřejeme na teplotu .  ()

- (přetlak vzrostl)
   (přírůstek entropie)
otevřeme ventil (izotermický děj, udržujeme teplotu )

V případě a) plyn přijal celkem teplo:  vykonal větší práci. V případě b) plyn přijal celkem teplo:  Přírůstek entropie je v obou případech stejný.

Otevřeme-li ventil při vyšší teplotě, plyn vykoná větší práci.

Příklad:

Uvažujme nyní případ, že komory jsou tepelně izolované od okolí, rozpínání a stlačování bude probíhat adiabaticky, stále předpokládáme . Plyn z 2. komory se rozpíná, ochladí se, plyn z 1. komory se stlačí, zahřeje se. Předpokládejme, že se tepelná výměna uskuteční až po vyrovnání tlaků.

Platí:

Plyn z 1. komory se ohřeje z teploty  na teplotu , kde .

Plyn z 2. komory se ochladí z teploty  na teplotu , kde .

Carnotův cyklus

Probíhá mezi dvěma lázněmi o různých teplotách, nechť např. . (viz  diagram) Předpokládejme, že probíhají cyklicky děje v ideálním plynu a že tepelné kapacity lázní jsou dost velké.

- izotermické rozpínání: ()
Plyn vykoná práci:  množství tepla, které plyn odebere teplejší lázní se rovná množství vykonané práce,  ().

- adiabatické rozpínání: ()
Plyn vykoná práci: , práci koná na útraty vnitřní energie, ochladí se na nižší teplotu, , ().

- izotermické stlačování: ()
Plyn spotřebuje práci:  množství tepla, které plyn odevzdá chladnější lázni se rovná množství spotřebované práce,  ().

- adiabatické stlačování: ()
Plyn spotřebuje práci: , o tuto práci se zvýší vnitřní energie, ohřeje se na vyšší teplotu, , ().

Dále platí: , odtud vyplývá:  ().

Proběhne-li celý cyklus, činí pracovní zisk:

Pracovní zisk z Carnotova cyklu je přímo úměrný teplotnímu rozdílu.

Přírůstek entropie:

Při Carnotově cyklu je tedy nulový přírůstek entropie.

Pro účinnost Carnotova cyklu platí:

Účinnost Carnotova cyklu tedy závisí pouze na teplotách lázní, mezi nimiž děj probíhá, je přímo úměrná teplotnímu rozdílu. Protože nelze dosáhnout absolutní nuly (3. TZ), nemůže být nikdy účinnost Carnotova cyklu 100%. Proběhne-li celý cyklus, část tepla se přemění na mechanickou práci, část ho přejde z vyšší teploty na nižší teplotu.

Teplo tedy nemůžeme beze zbytku přeměnit na mechanickou energii.

Kdyby probíhal Carnotův cyklus v opačném smyslu, teplo by přecházelo z nižší teploty na vyšší, ale bylo by nutno dodat mechanickou energii, která by se také měnila v teplo.

Plyn odebere chladnější lázni teplo o velikosti , dodá se mechanická energie o velikosti , tím se teplo o velikosti  převede na teplejší lázeň. Pro výkonnost chladícího zařízení pak platí:

Je to podíl převedeného tepla a dodané mechanické energie.

Chceme-li dostat teplo z nižší teploty na vyšší teplotu, je nutno vynaložit práci.

Carnotův cyklus tedy může probíhat dvěma směry:

- , izotermické rozpínání probíhá při vyšší teplotě než izotermické stlačování.
Po proběhnutí cyklu se část tepla přemění na mechanickou energii, část ho přejde z vyšší teploty na nižší teplotu. Takto funguje jako ideální tepelný motor.
Nepřirozený děj: přeměna tepla v mechanickou energii.
Přirozený děj: přechod tepla z vyšší teploty na nižší teplotu.
Aby se teplo měnilo v mechanickou energii, musí mít možnost přecházet na nižší teplotu.

- , izotermické rozpínání probíhá při nižší teplotě než izotermické stlačování.
Po proběhnutí cyklu přejde část tepla z nižší teploty na vyšší teplotu, dodaná mechanická energie se přemění v teplo. Takto funguje jako ideální chladicí zařízení.
Nepřirozený děj: přechod tepla z nižší teploty na vyšší teplotu.
Přirozený děj: přeměna mechanické energie v teplo.
Aby teplo přecházelo z nižší teploty na vyšší teplotu, musí se mechanická energie měnit v teplo.

V obou případech je nepřirozený děj kompenzován dějem přirozeným. Nepřirozený děj bez kompenzace probíhat nemůže. Teplo rovnoměrně rozložené nelze použít ke konání mechanické práce (degenerovaná energie).

Použité zdroje:

- Horák Z., Krupka F.: Fyzika

- Urgošík B.: Fyzika